| ESTANDAR DE SEGURIDAD MESA DE LEVANTE HU – LIFT 2 TONELADAS | UBICACIÓN: MAQUINAS Y HERRAMIENTAS |
| --- | --- |
| OPERACIONES: LEVANTE Y TRASLADO DE MOLDES, PRENSAS, PIEZAS MAQUINAS, DISPOSITIVOS RIESGOS: CAIDA OBJETOS GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD GAFAS DE SEGURIDAD ALCANCE: Técnicos, docentes, estudiantes, proveedores con acompañamiento de personal capacitado | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use este equipo debe estar capacitado y autorizado. Valide el buen estado de las ruedas, sistema mecánico de ascenso y descenso. La carga nunca debe superar la capacidad del elevador 2 Ton. Siempre traslade la carga a nivel a nivel de piso. Garantice la estabilidad de la carga, asegúrela dependiendo de las irregularidades del piso. Si la pendiente en muy inclinada use otra ayuda mecánica como montacargas. Para empujar ubíquese de frente a la ayuda mecánica, sujetar las manijas con ambas manos, ubicar un pie delante del otro, inclinar levemente el cuerpo hacia delante, doblar ligeramente las rodillas y efectuar el impulso con la fuerza de los brazos y de las piernas. Para levantar piezas desde el piso adopte posturas seguras y sin sobrepasar los 25 kg; Ubíquese de frente a la carga a manipular, separe los pies al ancho de los hombros, uno más adelante que el otro, doble las caderas y las rodillas, sujete la carga con ambas manos y posteriormente acérquela al cuerpo, para levantarse realice le impulso con las piernas. Para pesos superiores A 25 Kg utilice la ayuda de un compañero o ayuda mecánica como diferencial o montacargas. Garantice pasillo y área de desplazamiento despejada hasta lugar de destino. Accione el pedal para subir, accione la manigueta hacia arriba para bajar. No ubique sus manos o pies en las partes en movimiento de la mesa. Suba la mesa siempre hasta el mismo nivel de la mesa donde está la pieza a transportar. Para cargas de volumen y pesadas hágalo con estiba, la carga no debe superar la visual, si lo supera use montacargas. Mantenga la visual de la carga y del recorrido de la carga. Instale el freno a las ruedas y pida ayuda si la pieza es pesada, uno pasa sostener la mesa y otro ayuda a mover la pieza. Recuerde hacer la limpieza de la máquina al terminar su trabajo |

| ESTANDAR DE SEGURIDAD ESTIBADORA HU – LIFT 2 TONELADAS | UBICACIÓN: MAQUINAS Y HERRAMIENTAS |
| --- | --- |
| OPERACIONES: LEVANTE Y TRASLADO DE MOLDES, PRENSAS, PIEZAS MAQUINAS, DISPOSITIVOS RIESGOS: CAIDA OBJETOS GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA O CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD GAFAS DE SEGURIDAD ALCANCE: Técnicos, docentes, estudiantes, proveedores con acompañamiento de personal capacitado . | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo, para traslado de maquinaria demarque el área. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use este equipo debe estar capacitado y autorizado. Valide el buen estado de las ruedas, sistema mecánico de ascenso y descenso. La carga nunca debe superar la capacidad del elevador 2 Ton. Siempre traslade la carga a nivel a nivel de piso. Garantice la estabilidad de la carga, asegúrela dependiendo de las irregularidades del piso. Si la pendiente en muy inclinada use otra ayuda mecánica como montacargas. Para empujar ubíquese de frente a la ayuda mecánica, sujetar las manijas con ambas manos, ubicar un pie delante del otro, inclinar levemente el cuerpo hacia delante, doblar ligeramente las rodillas y efectuar el impulso con la fuerza de los brazos y de las piernas. Para levantar piezas desde el piso adopte posturas seguras y sin sobrepasar los 25 kg; Ubíquese de frente a la carga a manipular, separe los pies al ancho de los hombros, uno más adelante que el otro, doble las caderas y las rodillas, sujete la carga con ambas manos y posteriormente acérquela al cuerpo, para levantarse realice le impulso con las piernas. Para pesos superiores A 25 Kg utilice la ayuda de un compañero o ayuda mecánica como diferencial o montacargas. Garantice pasillo y área de desplazamiento despejada hasta lugar de destino. Posicione la palanca abajo para ascenso en posición neutra para traslado y sostenida arriba para bajar la carga. No ubique sus manos o pies en las partes en movimiento de la carga. Para cargas de volumen y pesadas hágalo con estiba, la carga no debe superar la visual, si lo supera use montacargas. Mantenga la visual de la carga y del recorrido de la carga. Por ningún motivo traslade a nadie en el estibador. Recuerde hacer la limpieza de la máquina al terminar su trabajo |

| ESTANDAR DE SEGURIDAD ESTIBADORA HU – LIFT 5 TONENADAS | UBICACIÓN: MAQUINAS Y HERRAMIENTAS |
| --- | --- |
| OPERACIONES: LEVANTE Y TRASLADO DE MOLDES, PRENSAS, PIEZAS MAQUINAS, DISPOSITIVOS RIESGOS: CAIDA OBJETOS GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD GAFAS DE SEGURIDAD ALCANCE: Técnicos, docentes, estudiantes, proveedores con acompañamiento de personal capacitado | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo, para traslado de maquinaria demarque el área. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use este equipo debe estar capacitado y autorizado. Valide el buen estado de las ruedas, sistema mecánico de ascenso y descenso. La carga nunca debe superar la capacidad del elevador 5 Ton. Siempre traslade la carga a nivel de piso. Garantice la estabilidad de la carga, asegúrela dependiendo de las irregularidades del piso... Si la pendiente en muy inclinada use otra ayuda mecánica como montacargas. Para empujar ubíquese de frente a la ayuda mecánica, sujetar las manijas con ambas manos, ubicar un pie delante del otro, inclinar levemente el cuerpo hacia delante, doblar ligeramente las rodillas y efectuar el impulso con la fuerza de los brazos y de las piernas. Para levantar piezas desde el piso adopte posturas seguras y sin sobrepasar los 25 kg; Ubíquese de frente a la carga a manipular, separe los pies al ancho de los hombros, uno más adelante que el otro, doble las caderas y las rodillas, sujete la carga con ambas manos y posteriormente acérquela al cuerpo, para levantarse realice le impulso con las piernas. Para pesos superiores A 25 Kg utilice la ayuda de un compañero o ayuda mecánica como diferencial o montacargas. Garantice pasillo y área de desplazamiento despejada hasta lugar de destino. Posicione la palanca abajo para ascenso en posición neutra para traslado y sostenida arriba para bajar la carga. No ubique sus manos o pies en las partes en movimiento de la carga. Para cargas de volumen y pesadas hágalo con estiba, la carga no debe superar la visual, si lo supera use montacargas. Mantenga la visual de la carga y del recorrido de la carga. Por ningún motivo traslade a nadie en el estibador. Recuerde hacer la limpieza de la máquina al terminar su trabajo |
| ESTANDAR DE SEGURIDAD ESTIBADORA HU – LIFT 1 TONENADAS | UBICACIÓN: SUELOS |
| OPERACIONES: LEVANTE Y TRASLADO DE MOLDES, PRENSAS, PIEZAS MAQUINAS, DISPOSITIVOS RIESGOS: CAIDA OBJETOS GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD GAFAS DE SEGURIDAD ALCANCE: Técnicos, docentes, estudiantes, proveedores con acompañamiento de personal capacitado | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo, para traslado de maquinaria demarque el área. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use este equipo debe estar capacitado y autorizado. Valide el buen estado de las ruedas, sistema mecánico de ascenso y descenso. La carga nunca debe superar la capacidad del elevador 1 Ton. Siempre traslade la carga a nivel más bajo. 7. Garantice la estabilidad de la carga, asegúrela dependiendo de las irregularidades del piso. Si la pendiente en muy inclinada use otra ayuda mecánica como montacargas. Para empujar ubíquese de frente a la ayuda mecánica, sujetar las manijas con ambas manos, ubicar un pie delante del otro, inclinar levemente el cuerpo hacia delante, doblar ligeramente las rodillas y efectuar el impulso con la fuerza de los brazos y de las piernas. Para levantar piezas desde el piso adopte posturas seguras y sin sobrepasar los 25 kg; Ubíquese de frente a la carga a manipular, separe los pies al ancho de los hombros, uno más adelante que el otro, doble las caderas y las rodillas, sujete la carga con ambas manos y posteriormente acérquela al cuerpo, para levantarse realice le impulso con las piernas. Para pesos superiores A 25 Kg utilice la ayuda de un compañero o ayuda mecánica como diferencial o montacargas. Garantice pasillo y área de desplazamiento despejada hasta lugar de destino. Posicione la palanca abajo para ascenso en posición neutra para traslado y sostenida arriba para bajar la carga. No ubique sus manos o pies en las partes en movimiento de la carga. Para cargas de volumen y pesadas hágalo con estiba, la carga no debe superar la visual, si lo supera use montacargas. Mantenga la visual de la carga y del recorrido de la carga. Por ningún motivo traslade a nadie en el estibador. Recuerde hacer la limpieza de la máquina al terminar su trabajo |
| ESTANDAR DE SEGURIDAD MONTACARGA SEMIELECTRICA HU – LIFT 1 TON | UBICACIÓN: TPM |
| OPERACIONES: LEVANTE Y TRASLADO DE MOLDES, PRENSAS, PIEZAS MAQUINAS, DISPOSITIVOS RIESGOS: CAIDA OBJETOS GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS VOLCAMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD GAFAS DE SEGURIDAD ALCANCE: Técnicos, docentes, estudiantes, proveedores con acompañamiento de personal capacitado | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia, despejada y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo, para traslado de maquinaria demarque el área. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use este equipo debe estar capacitado y autorizado. Valide el buen estado de las ruedas, sistema mecánico de ascenso y descenso, cadena, componentes eléctricos y carga de batería La carga nunca debe superar la capacidad del elevador 1 Ton. Siempre traslade la carga a nivel de piso. Garantice la estabilidad de la carga, distribúyala en el centro, asegúrela dependiendo de las irregularidades del piso. Si la pendiente en muy inclinada use otra ayuda mecánica como montacargas. Para empujar ubíquese de frente a la ayuda mecánica, sujetar las manijas con ambas manos, ubicar un pie delante del otro, inclinar levemente el cuerpo hacia delante, doblar ligeramente las rodillas y efectuar el impulso con la fuerza de los brazos y de las piernas. Para levantar piezas desde el piso adopte posturas seguras y sin sobrepasar los 25 kg; Ubíquese de frente a la carga a manipular, separe los pies al ancho de los hombros, uno más adelante que el otro, doble las caderas y las rodillas, sujete la carga con ambas manos y posteriormente acérquela al cuerpo, para levantarse realice le impulso con las piernas. Para pesos superiores A 25 Kg utilice la ayuda de un compañero o ayuda mecánica como diferencial o montacargas. Garantice pasillo y área de desplazamiento despejada hasta lugar de destino. Para operar deshabilite el paro de emergencia, abra el swiche de encendido, valide la carga de batería, accione la palanca para subir o bajar según el caso. No ubique sus manos o pies en las partes en movimiento de la carga. Para cargas de volumen y pesadas hágalo con estiba, la carga no debe superar la visual, si lo supera use montacargas. Mantenga la visual de la carga y del recorrido de la carga. Por ningún motivo traslade a nadie en el montacargas. No permita que se ubiquen bajo las uñas o carga. Use los estabilizadores o frenos cuando va a izar carga Recuerde hacer la limpieza de la máquina al terminar su trabajo |

| ESTANDAR DE SEGURIDAD MONTACARGA HIDRAULICOS SOLLAS HU – LIFT 1 TON | UBICACIÓN: TPM |
| --- | --- |
| OPERACIONES: LEVANTE Y TRASLADO DE MOLDES, PRENSAS, PIEZAS MAQUINAS, DISPOSITIVOS RIESGOS: CAIDA OBJETOS GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS VOLCAMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD GAFAS DE SEGURIDAD ALCANCE: Técnicos, docentes, estudiantes, proveedores con acompañamiento de personal capacitado | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia, despejada y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo, para traslado de maquinaria demarque el área. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use este equipo debe estar capacitado y autorizado. Valide el buen estado de las ruedas, sistema mecánico de ascenso y descenso, cadena y gato hidráulico La carga nunca debe superar la capacidad del elevador 1 Ton. Siempre traslade la carga a nivel de piso. Garantice la estabilidad de la carga, distribúyala en el centro, asegúrela dependiendo de las irregularidades del piso. Si la pendiente en muy inclinada use otra ayuda mecánica como montacargas. Para empujar ubíquese de frente a la ayuda mecánica, sujetar las manijas con ambas manos, ubicar un pie delante del otro, inclinar levemente el cuerpo hacia delante, doblar ligeramente las rodillas y efectuar el impulso con la fuerza de los brazos y de las piernas. Para levantar piezas desde el piso adopte posturas seguras y sin sobrepasar los 25 kg; Ubíquese de frente a la carga a manipular, separe los pies al ancho de los hombros, uno más adelante que el otro, doble las caderas y las rodillas, sujete la carga con ambas manos y posteriormente acérquela al cuerpo, para levantarse realice le impulso con las piernas. Para pesos superiores A 25 Kg utilice la ayuda de un compañero o ayuda mecánica como diferencial o montacargas. Garantice pasillo y área de desplazamiento despejada hasta lugar de destino. Para operar deshabilite el paro de emergencia, abra el swiche de encendido, valide la carga de batería, accione la palanca para subir o bajar según el caso. No ubique sus manos o pies en las partes en movimiento de la carga. Para cargas de volumen y pesadas hágalo con estiba, la carga no debe superar la visual, si lo supera use montacargas motorizado. Mantenga la visual de la carga y del recorrido de la carga. Por ningún motivo traslade a nadie en el montacargas. No permita que se ubiquen bajo las uñas o carga. Use los estabilizadores o frenos cuando va a izar carga Recuerde hacer la limpieza de la máquina al terminar su trabajo |

| ESTANDAR DE SEGURIDAD DIFERENCIAL HU – LIFT 1 o 2 TON | UBICACIÓN: MAQUINAS Y HERRAMIENTAS |
| --- | --- |
| OPERACIONES: LEVANTE DE MAQUINAS, PARTES DE MAQUINAS, BOMBAS , MOTORES , DISPOSITIVOS RIESGOS: CAIDA OBJETOS GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD GAFAS DE SEGURIDAD CASCO SI EL IZAJE ES SOBRE CABEZA ALCANCE: Técnicos, docentes, estudiantes, proveedores con acompañamiento de personal capacitado | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia, despejada y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo, para traslado de maquinaria demarque el área. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use este equipo debe estar capacitado y autorizado. Garantice el buen estado de cadena, gancho y lengüetas o seguros. Valide sin carga el ascenso y descenso sea normal. La carga nunca debe superar la capacidad del elevador 1 Ton o 2 Ton según la diferencial. Use siempre entre la carga y la diferencial accesorios certificados donde especifique como mínimo la capacidad de la carga. Evite trasladar cargas en el pórtico y diferencial. No ubique sus manos o pies en las partes en movimiento de la carga. Cuando use la diferencial en pórtico valide el estado de las ruedas, estructura, carro de rodadura, y pernos de sujeción. Si tiene que instalar la diferencial en el pórtico o estructura utilice la ayuda de un compañero Use los estabilizadores o frenos cuando va a izar carga Recuerde hacer la limpieza del área al terminar su trabajo |

| ESTANDAR DE SEGURIDAD CHICHARRA 800 KG | UBICACIÓN: BODEGA PLANTA FISICA |
| --- | --- |
| OPERACIONES: TEMPLE DE CABLE MENSAJERO EN CANCHA, HALADO DE MAQUINAS O CARGAS RIESGOS: CAIDA OBJETOS GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD GAFAS DE SEGURIDAD CASCO SI EL IZAJE ES SOBRE CABEZA EQUIPO INDIVUDUAL PARA ALTURAS ALCANCE: Técnicos capacitados | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia, despejada y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo, demarque el área con conos y cinta reflectiva. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use este equipo debe estar capacitado y autorizado. Garantice el buen estado de cadena, gancho y lengüetas o seguros. Valide sin carga que el funcionamiento sea normal. La carga nunca debe superar la capacidad de la chicharra que es 800 kg. Instale manila adicional por si hay reviente o soltura. No permita que alguien se ubique bajo la carga, ubique se siempre de lado. Posicione el pin a la derecha de la chicharra para templar y a la izquierda para soltar. Valide que el cable de la malla este bien asegurado antes de soltar la Chicharra. Use siempre entre la carga y la chicharra accesorios certificados donde especifique como mínimo la capacidad de la carga. No ubique sus manos o pies en las partes en movimiento de la carga. Para tensión horizontal ubique los ganchos con las lengüetas o seguros hacia abajo. Utilice la ayuda de una persona para la instalación horizontal cuando es elevada. Si el procedimiento es en alturas utilice los elementos de proteccion individuales incluido casco y cumpla con los procedimientos. Recuerde hacer la limpieza del área al terminar su trabajo y dejar área despejada. |

| ESTANDAR DE SEGURIDAD POLEA 500 KG ??? | UBICACIÓN: BODEGA PLANTA FISICA |
| --- | --- |
| OPERACIONES: LEVANTE DE MAQUINAS, PARTES DE MAQUINAS, BOMBAS , MOTORES , DISPOSITIVOS RIESGOS: CAIDA OBJETOS GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS VOLCAMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD GAFAS DE SEGURIDAD CASCO SI EL IZAJE ES SOBRE CABEZA ALCANCE: Técnicos, personal capacitado y autorizado | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia, despejada y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo, demarque el área con conos y cinta reflectiva. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use este equipo debe estar capacitado y autorizado. Garantice el buen estado de la polea, pasador y lengüetas o seguros. Valide sin carga que el funcionamiento sea normal, que no esté pegada. Use siempre un punto de anclaje confiable para la polea. La carga nunca debe superar la capacidad de la polea. Use siempre accesorios certificados donde especifique como mínimo la capacidad de la carga para la carga que va a izar. No ubique sus manos o pies en las partes en movimiento de la carga. Si el procedimiento es en alturas utilice los elementos de proteccion individuales incluido casco y cumpla con los procedimientos. Recuerde hacer la limpieza del área al terminar su trabajo y dejar área despejada |

| ESTANDAR DE SEGURIDAD JUEGO DE PATINES C/U 2 TON | UBICACIÓN: MAQUINAS Y HERRAMIENTAS |
| --- | --- |
| OPERACIONES: RIESGOS: CAIDA OBJETOS GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS AMPUTACIONES VOLCAMIENTO DE LA CARGA PROYECCIONES ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD GAFAS DE SEGURIDAD CASCO ALCANCE: Técnicos y personal capacitado y autorizado | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia, despejada y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo, para traslado de maquinaria, demarque el área con conos y cinta reflectiva. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad. La persona que use este equipo debe estar capacitado y autorizado. Garantice el buen estado de los patines; sistemas de rodadura, estructura y pasadores. Valide sin carga el funcionamiento sea normal. La carga nunca debe superar la capacidad de los patines, 2 Ton para cada patín, si usa los cuatro patines la carga no debe superar las 8 Ton. Utilice ayudas mecánicas como montacargas, estibador, diferenciales u otros para ubicar la carga sobre los patines... Para esta actividad debe haber un coordinador o responsable de movimiento de la carga y tener el respectivo permiso elaborado “Registro de verificaciones seguridad en el movimiento de carga” El encargado coordina los movimientos de la maquina. Debe haber una persona controlando el comportamiento de cada patín Para dar giro de la carga, levántela y ubique con precaución los patines en la dirección del movimiento. Monte siempre la carga siempre sobre la totalidad de los patines, valide que la carga no forcé los rodillos, los rodillos siempre deben estar en la dirección del movimiento de la carga. No ubique sus manos o pies en las partes en movimiento de la carga. Al descargar la carga hágalo con ayudas mecánicas como montacargas o diferencial, evite usar palancas. Recuerde hacer la limpieza del área al terminar su trabajo |

| ESTANDAR DE SEGURIDAD CANCAMOS | UBICACIÓN: MAQUINAS Y HERRAMIENTAS |
| --- | --- |
| OPERACIONES: LEVANTE DE MAQUINAS y MOLDES DE INYECCION RIESGOS: CAIDA OBJETOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD ALCANCE: Técnicos, docentes, estudiantes, proveedores capacitados y autorizados | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia, despejada y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use este ACCESORIO debe estar capacitado y autorizado. Garantice el buen estado del cáncamo; rosca sin deformaciones o revientes, sin soldaduras. La carga nunca debe superar la capacidad del Cáncamo. Rosque la totalidad de la rosca del cáncamo. El uso de cáncamos es solo para izaje vertical con respecto al eje del tornillo, no hale la carga horizontalmente. Recuerde hacer la limpieza del área al terminar su trabajo |

| ESTANDAR DE SEGURIDAD PORTICO Y DIFERENCIAL DE 1 TON | UBICACIÓN: TPM |
| --- | --- |
| OPERACIONES: LEVANTE DE MAQUINAS, PARTES DE MAQUINAS, BOMBAS , MOTORES , DISPOSITIVOS RIESGOS: CAIDA OBJETOS GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS VOLCAMIENTO de DIFERENCIAL. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD ALCANCE: Técnicos, docentes, estudiantes, proveedores capacitados y autorizados. | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia, despejada y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo, para traslado de maquinaria demarque el área. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use este equipo debe estar capacitado y autorizado. Garantice el buen estado de cadena, gancho y lengüetas o seguros. Valide sin carga el ascenso y descenso sea normal. La carga nunca debe superar la capacidad del elevador 1 Ton. Use siempre entre la carga y la diferencial accesorios certificados donde especifique como mínimo la capacidad de la carga. Evite trasladar cargas en el pórtico y diferencial. No ubique sus manos o pies en las partes en movimiento de la carga. Cuando use la diferencial en pórtico valide el estado de las ruedas, estructura, carro de rodadura, y pernos de sujeción. Si tiene que instalar la diferencial en el pórtico o estructura utilice la ayuda de un compañero. Use los estabilizadores o frenos cuando va a izar carga. Recuerde hacer la limpieza del área al terminar su trabajo. |

| ESTANDAR DE SEGURIDAD PUENTE GRUA 10 TON | UBICACIÓN: SISMO RESITENCIA |
| --- | --- |
| OPERACIONES: LEVANTE DE MAQUINAS, PARTES DE MAQUINAS, BOMBAS , MOTORES , DISPOSITIVOS RIESGOS: CAIDA OBJETOS GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD GAFAS DE SEGURIDAD CASCO SI EL IZAJE ES SOBRE CABEZA ALCANCE: Técnicos autorizados y capacitados | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia, despejada y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo, para traslado de maquinaria demarque el área. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use este equipo debe estar capacitado y autorizado. Realice una inspección visual de estructura, ganchos, cables y control. Garantice el buen estado de la lengüeta del gancho. Valide sin carga el ascenso y descenso y movimientos transversales sean normales. La carga nunca debe superar la capacidad del elevador 10 Ton. Use siempre entre la carga y el punto grúa accesorios certificados donde especifique como mínimo la capacidad de la carga. Despeje el área por donde se va a desplazar con la carga hasta el área de destino. Se debe considerar siempre que “HAY OBSTACULOS” COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LA MESA SISMICA Y DEL MURO DE REACCION. No ubique sus manos o pies en las partes en movimiento de la carga. Ubíquese siempre al lado del punto de izaje en un radio seguro. De acuerdo al volumen de la carga solicite acompañamiento del personal necesario. Concéntrese en la maniobra y no pierda ve vista la carga, evite maniobras bruscas, advierta a los que guían la carga las maniobras que va a realizar. Recuerde hacer la limpieza del área al terminar su trabajo |

| ESTANDAR DE SEGURIDAD ESLINGAS SINTETICAS 5000 KG | UBICACIÓN: SISMO RESITENCIA |
| --- | --- |
| OPERACIONES: LEVANTE DE MAQUINAS, PARTES DE MAQUINAS, BOMBAS , MOTORES , DISPOSITIVOS RIESGOS: CAIDA OBJETOS GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD GAFAS DE SEGURIDAD CASCO SI EL IZAJE ES SOBRE CABEZA ALCANCE: Técnicos, docentes, estudiantes, proveedores con acompañamiento de personal capacitado | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia, despejada y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo, para traslado de maquinaria demarque el área. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use estos ACCESORIOS debe estar capacitado y autorizado. Garantice el buen estado de la ESLINGA SINTETICA; Costuras, que no estén rotas, picadas, quemadas, con pintura o contacto con ácidos. La carga nunca debe superar la capacidad de la eslinga 5000 kg en condiciones normales, si afecta la condición normal debe revisar la capacitad acorde al diseño. Los ángulos a que exponga la eslinga afecta la capacidad de la carga a mayor ángulo minimiza la capacidad de la eslinga, si es necesario revise la tabla de diseño, el ángulo de uso no debe sobre pasar los 60º. No entrelazar las eslingas o realizar nudos con ellas. No someta las eslingas a aristas vivas, use protectores de aristas vivas de ser necesario. Almacene las eslingas siempre en un lugar seco, libre de humedad, químicos, pintura y polvo. Para esta actividad debe haber un coordinador o responsable de movimiento de la carga y tener el respectivo permiso elaborado “Registro de verificaciones seguridad en el movimiento de carga” El encargado coordina los movimientos de la maquina o carga. Recuerde hacer la limpieza del área al terminar su trabajo |

| ESTANDAR DE SEGURIDAD PLATAFORMA ELEVADORA GENIE AWP - 30 | UBICACIÓN: BODEGA PLANTA FISICA |
| --- | --- |
| OPERACIONES: Cambio de Luminarias, mantenimiento de cámaras y limpieza de vidrieras bloque 18, 19 y 29. RIESGOS: CAIDA OBJETOS CAIDAS A DISTINTO NIVEL. RIESGO DE CHOQUE O COLISION INCENDIO Y/O EXPLOSION GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS VOLCAMIENTO de PLATAFORMA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD GAFAS DE SEGURIDAD CASCO SI EL IZAJE ES SOBRE CABEZA EQUIPO INDIVUDUAL PARA ALTURAS EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA TABAJOS ELECTRICOS ALCANCE: Técnicos capacitados y autorizados. | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia, despejada y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo, demarque el área con conos y cinta reflectiva. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use este equipo debe estar capacitado, conocer el MANUAL DE OPERARIO y estar autorizado. Si el procedimiento es en alturas utilice los elementos de proteccion individuales incluido casco y cumpla con el procedimiento, PERMISO Y LISTA DE VERIFICACION. Inspeccione el elevador, compruebe que todas sus funciones operen correctamente. Garantice que el punto donde se ubica la plataforma sea un terreno firme y nivelado, valide la burbuja de nivel. Utilice solo para elevar personas, su capacidad máxima es de 159 kg. Mantenga una distancia prudente con las redes energizadas 300 Voltios a 50 Kv distancia mínima 3.05 m. Para evitar volamiento asegúrese que la base esta nivelada, los cuatro estabilizadores correctamente instalados y los gatos de nivelación estén bien apoyados en el piso. Nunca mueva la maquina mientras esta elevada. Nunca use escaleras sobre las plataformas para superar a la altura normal. Si lleva herramientas o cargas adicionales debe estar aseguradas, estables, no sobre salir de la plataforma y no sobrepasar la capacidad. La fuerza lateral máxima 22 Newton y fuerza máxima admisible 200 N. No eleve la plataforma con vientos superiores a 12.5 m/s No altere en funcionamiento normal del pasamanos de la plataforma, manténgalo cerrado. 15, Verifique que no halla obstáculos en el trayecto de izaje. Para que solo la utilice personal autorizado retire la llave cuando no la usan. Realice la inspección visual y funcional antes de uso, reporte al supervisor antes del uso cualquier condición insegura, defectos o fugas de aceite. No utilice el elevador ni cargue la batería en lugares peligrosos con partículas o gases explosivos o inflamables. Valide que se haya realizado el mantenimiento preventivo acorde a la frecuencia. No utilice la maquina como conexión a tierra. Máximo de elevación 15 m para uso por encima de 12 m se debe ventear correctamente. Si el sistema se bloquea en altura un auxiliar lo puede bajar manual desde el pulsador ubicado a nivel de piso. No ubique sus manos o pies en las partes en movimiento de la carga. Recuerde hacer la limpieza del área al terminar su trabajo |

| ESTANDAR DE SEGURIDAD CLUB CAR | UBICACIÓN: BODEGA PLANTA FISICA |
| --- | --- |
| OPERACIONES: TRANSPORTE PARTES DE MAQUINAS, MATRIALES, HERAMIENTAS, MUEBLES RIESGOS: CAIDA OBJETOS GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS VOLCAMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD ALCANCE: Técnicos capacitados y autorizados | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia, despejada y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo, para traslado de maquinaria demarque el área. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use este equipo debe estar capacitado y autorizado. Para levantar piezas desde el piso adopte posturas seguras y sin sobrepasar los 25 kg; Ubíquese de frente a la carga a manipular, separe los pies al ancho de los hombros, uno más adelante que el otro, doble las caderas y las rodillas, sujete la carga con ambas manos y posteriormente acérquela al cuerpo, para levantarse realice le impulso con las piernas. Para pesos superiores A 25 Kg utilice la ayuda de un compañero o ayuda mecánica como diferencial o montacargas. La velocidad máxima por los pasillos peatonales no debe ser mayor a 5 km / h y en zonas abiertas a 10 k/h.??? Garantice el buen estado del vehículo. Realice la inspección visual diaria, aceite, llantas, combustible, líquido de frenos, carga de batería, luces, pito. No transporte cargas inestables, asegúrelas. Si lleva cargas que sobresalen de la estructura del vehículo ponga señales preventivas. La carga nunca debe superar la capacidad del vehículo. No ubique sus manos o pies en las partes en movimiento de la carga. Recuerde hacer la limpieza del área al terminar su trabajo |

| ESTANDAR DE SEGURIDAD PLATAFORMA ELEVADORA TORRE DE DESTILACION | UBICACIÓN: LAB OPERACIONES UNITARIAS |
| --- | --- |
| OPERACIONES: LEVANTE DE MAQUINAS, PARTES DE MAQUINAS, BOMBAS , MOTORES , DISPOSITIVOS RIESGOS: CAIDA OBJETOS GOLPES SOBREESFUERZOS ATRAPAMIENTOS VOLCAMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS: GUANTES DE VAQUETA o CARNAZA CALZADO DE SEGURIDAD GAFAS DE SEGURIDAD para sacar muestras. CASCO ALCANCE: Técnicos, docentes, estudiantes, proveedores, visitantes con acompañamiento de personal capacitado | NORMAS DE SEGURIDAD: Mantenga el área limpia, despejada y ordenada antes de iniciar cualquier trabajo demarque el área con conos y cinta reflectiva. Use los elementos de proteccion personal homologados para la actividad La persona que use este elevador debe estar capacitado y autorizado. Garantice el buen estado del sistema de cable, polea, tablero, topes eléctricos y mecánicos antes de usar el elevador. Valide sin carga el ascenso y descenso sea normal. La carga nunca debe superar la capacidad del elevador 200 kg. Antes de subir la plataforma instale la cadena que funciona como proteccion de anti caídas. Ubique materiales y herramientas en la canastilla diseñada para ello en la plataforma. No permita que nadie se ubique debajo de la plataforma. Para operar encienda interruptor en gabinete principal, en consola de mando ubique la plataforma ya accione desde los pulsadores la opción subir (verde), parar (rojo), bajar (verde). Durante la toma de muestras abra la válvula, despresurice y tome la muestra de alcohol. Mientras la plataforma esta en movimiento ubique sus manos en pasamanos frontal de la plataforma para evitar contacto con partes en movimiento. El usuario de la plataforma tiene la opción de subir y bajar desde botonera ubicada a la izquierda de la plataforma, Al terminar el uso déjela en plataforma posicionada en posición intermedia. Recuerde hacer la limpieza del área al terminar su trabajo |